## Slide 1: Spaľovňa komunálnych odpadov
Základná informácia a ilustračné foto.

## Slide 3: Spaľovňa E-ECO. s.r.o.
Spaľovňa komunálneho odpadu bude moderným zariadením na energetické využitie odpadov. Výstavba spaľovne komunálneho odpadu by mohla byť zahájená v roku 2008. Stavbu spaľovne bude financovať spoločnosť E-ECO,s.r.o.
Veľký význam pri výstavbe bude podmienený nielen architektonickému riešeniu celej spaľovne, ale i tomu, aby prevádzka spaľovne bola v súlade so všetkými, a to i pripravovanými predpismi týkajúcimi sa životného prostredia a s citlivým začlenením do organizmu mesta.

## Slide 4: Právne prostredie
Európska i slovenská legislatíva venuje veľkú pozornosť racionálnemu hospodáreniu s odpadmi vznikajúcich ľudskou činnosťou. K dosiahnutiu ekologického spôsobu nakladania s odpadmi je potreba voliť tieto postupy a priority:

## Slide 5
Minimalizácia vzniku odpadov vhodnými legislatívnymi krokmi.
Triedenie odpadov u pôvodcu.
Recyklácia využiteľných surovín vrátane kompostovania bioodpadov.
Energetické využitie vhodných odpadov spaľovaním v moderných spaľovniach ako paliva.
Materiálové využitie pevných zbytkov po spaľovaní napr. v stavebníctve.
Skládkovanie tých odpadov, ktoré nemožno ináč využiť.

## Slide 6: V tejto schéme má, ako je zrejmé, svoje miesto i energetické využitie komunálneho odpadu tzn. i technológia spaľovne komunálneho odpadu.
Dňa 01.03.2004 nadobudol účinnosť zákon č223/2001 Zb. o odpadoch vrátane vykonávacích vyhlášok. Novela zákona o odpadoch zaviedla oproti pôvodnej právnej úprave pojem energetického využívaní odpadov v spaľovni komunálneho odpadu ako takú formu likvidácie odpadov, ktorá má prednosť pred jednoduchým uložením odpadov na skládky. Táto právna úprava je síce výrazným posunom z hľadiska chápania spaľovne ako ekologického zariadenia, ale ekonomické nástroje podpory tejto ekologickej likvidácie odpadov nie sú stále dostatočné.

## Slide 7
Zákon č.223/2001 o odpadoch je tak síce dobrým východiskom pre zlepšenie životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadmi, bude však treba ešte dlho čakať na vytvorenie podmienok pre ekonomickú podporu ekologického nakladania s odpadmi.
Platné zákony a vykonávajúce vyhlášky možno získať na internetových stránkach MŽP SR - www.env.sr alebo napr. na servery www.enviweb.sr.

## Slide 8: Odpady vylúčené z energetického využitia
Z energetického využitia sú vylúčené nasledujúce odpady :
nehorľavé látky - zemina, kameň, piesok, bahno, struska, škvara, popol, sneh, ľad, tehly, malta, betón, strešná krytina, stavebná suť, feromagnetické i farebné kovy a predmety z nich, a pod.
zo zdravotníctva, z veterinárnej starostlivosti a z výskumu s ním súvisiacim - časti tiel, orgány vrátane krvných vakov a konzerv, odpor vzbudzujúce látky, uhynuté zvieratá, ľudské a zvieracie výkaly a pod.
ohrozujúce technologické zariadenie spaľovne, zdravie osôb a životného prostredia - výbušné, s oxidačnou schopnosťou, vysoko horľavé , dráždivé, žieravé, toxické, karcinogénne, infekčné (na ktoré sú kladené zvláštne požiadavky s ohľadom na prevenciu infekcie), škodlivé zdraviu, prach (textilný, drevný, uhoľný, gumový, obilný a iný prach).

## Slide 9
odpady z anorganických a organických chemických procesov,
tekuté a kašovité odpady; odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt, oleje a ich obaly, soli kaliacich kúpeľov, odpady kvapalných palív a pod.
kontaminované radionuklidy
Ak ich hmotnostná aktivita je vyššia ako upravuje platná vyhláška .
veľkoobjemový spáliteľný a nespáliteľný odpad, ktorý nemôže byť z technických dôvodov rozdrvený na drviacom zariadení spaľovne na maximálne prípustný rozmer, veľké kovové predmety (pračky, ľadničky, sudy, bojlery), rozmerné telesá.

## Slide 10: Nebezpečné látky, ktoré môžu odpad znečistiť, sú určené odpadovým zákonom a pre vizuálnu kontrolu sa jedná najmä o:
Organické látky, ktoré sa často vyznačujú intenzívnym zápachom či vôňou (farby, oleje, drogistické prípravky, rozpúšťadlá, lepidlá, chemikálie).
Anorganické látky (azbest-eternit, práškové
chemikálie, pigmenty).
Batérie alebo akumulátory
Kaly alebo vodné emulzie
Liečivá.
Výbojky a žiarivky

## Slide 11: Zoznam prijímaných odpadov
Spaľovňa E-ECO ,s.r.o. je určená pre separáciu, recykláciu a energetické využívanie zmesného komunálneho a jemu podobnému živnostenského a priemyselnému odpadu podľa legislatívnych pravidiel SR a EU.
Odpad podľa jeho druhu a kategórie je povinný zaradiť pôvodca odpadu (dodávateľ). Prípadné pochybnosti o vhodnosti či zaradení odpadu je treba konzultovať so zodpovednými pracovníkmi spoločnosti E-ECO,s.r.o. (vedúcim príjmu odpadov, odpadovým hospodárom, obchodným a ekonomickým riaditeľom) a je treba priviesť vzorku odpadu. Balíčkovaný odpad musí byť dodávaný tak, aby bolo možno manipulovať s jednotlivými balíkmi, tzn. aby do bunkru odpadu bol dopravený nezviazaný, nepáskovaný.

## Slide 12
Zodpovední pracovníci spoločnosti E-ECO,s.r.o. sú oprávnení preveriť druh dodávaného odpadu ešte pred vykládkou z aut, alebo aj behom vykladania. Ak zistia, že odpad nespĺňa podmienky stanovené prevádzkovým poriadkom a zákonnými predpismi, odmietne obsluha jeho prevzatie. Oprávnene odmietnutý odpad je dodávateľ povinný na svoje náklady odviesť zo spaľovne. Pokiaľ sa zistí, že dodávateľ nevhodný odpad už vyložil do bunkru odpadov, bude mu uložená pokuta.

## Slide 13: Na základe prevádzkového poriadku schváleného príslušnými úradmi životného prostredia bude vydané povolenie využívať tieto vhodné odpady:
odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva, rybárstva
odpady z výroby a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu
odpady z výroby a zo spracovania ovocia, zeleniny, obilovín, jedlých olejov, kakaa, kávy, tabaku odpady z konzervárenského a tabakového priemyslu, z výroby droždia a kvasničného extraktu, z prípravy a kvasenia melasy
odpady z mliekarenského priemyslu
odpady z pekární a výroby cukroviniek
odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (s výnimkou kávy, čaju a kakaa)
odpady zo spracovania dreva a výroby dosák a nábytku
odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky

## Slide 14
odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu
odpady z textilného priemyslu
odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania farmaceutických výrobkov
odpady z výroby, spracovania, distribúcie, používania a odstraňovania farieb a lakov
odpady z výroby, spracovania, distribúcie, používania tlačiarenských farieb
odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov)
odpady z fotografického priemyslu
odpady z tvárnenia , z fyzikálnej a mechanickej povrchovej úpravy kovov a plastov

## Slide 15
absorpčné činidla, filtračné materiály, čistiace tkaniny a ochranné odevy
vyradené vozidla (autovraky) z rôznych druhov dopravy (vrátane stavebných strojov) a odpady z demontáže týchto vozidiel a z ich údržby
drevo, sklo a plasty
kovy (vrátane ich zliatin)
iné stavebné a demolačné odpady
odpady z aerobného spracovania komunálneho alebo podobného odpadu
odpady z čistiarní odpadných vôd inde neuvedené
odpady z výroby vody pre spotrebu ľudí alebo vody pre priemyslové účely
odpady z úpravy odpadov inde neuvedených (napr. triedenie, drvenie, lisovanie, paletizácie)
zložky z oddeleného zberu (okrem odpadov uvedených v podskupine

## Slide 16: Potrebné dokumenty
Spôsob dokladovania kvality odpadov zo strany pôvodcov alebo oprávnených osôb
1) Jednorazová alebo prvá z rady dodávok
V prípade jednorazovej alebo prvej z rady dodávok iného než zmesného komunálneho odpadu v jednom kalendárnom roku (za predpokladu, že sa druh odpadu a jeho zloženie v priebehu ďalších dodávok nebude meniť), predkladá pôvodca alebo oprávnená osoba vedúcemu príjmu odpadov doklad o kvalite a pôvode odpadu
Tento doklad zostáva v platnosti i na ďalšie dodávky, pokiaľ nedôjde k zmene podmienok pri vzniku odpadu alebo k úprave právnych predpisov.

## Slide 17
Toto opatrenie sa týka predovšetkým odpadov u ktorých je zvýšené nebezpečie výskytu vlastností, ktoré by mohli byť nebezpečné z hľadiska technológie spaľovania alebo manipulácie s odpadom. Toto opatrenie sa netýka odpadov dostatočne špecifikovaných druhovo alebo materiálovo (napr. komunálne a im podobné odpady alebo odev, drevo, obaly atď.). Posúdenie v sporných prípadoch vykoná vedúci príjmu odpadov alebo odpadový hospodár.

## Slide 18: 2) Doklady potrebné ku každej dodávke
Ku každej dodávke odpadov je treba mať vyplnenú sprievodku odpadu. Sprievodka určuje pôvodcu odpadu (toho, kto odpad vyprodukoval), prípadne dopravca odpadu (pokiaľ sa líši od pôvodcu), druh odpadu (kód podľa vyhlášky a ďalšie podrobnosti prijatého odpadu, ktoré sú potrebné k jeho identifikácii

## Slide 19: Vplyv na životné prostredie
Európska a slovenská legislatíva venuje veľkú pozornosť racionálnemu hospodáreniu s odpadmi vzniknutými ľudskou činnosťou. K dosiahnutiu ekologického spôsobu nakladania s odpadom je potreba voliť nasledujúce postupy a priority:

## Slide 20
Minimalizácia vzniku odpadov vhodnými legislatívnymi krokmi.
Triedenie odpadov u pôvodcu.
Recyklácia využiteľných surovín vrátane kompostovania bioodpadu.
Energetické využitie vhodných spáliteľných odpadov v zariadeniach na energetické využitie odpadov.
Materiálové využitie pevných zbytkov po spaľovaní napr. v stavebníctve.
Skládkovanie tých odpadov, ktoré nemožno inak využiť.

## Slide 21
V tejto schéme má, ako je zrejmé, svoje miesto i energetické využívanie komunálneho odpadu tzn. i technológia zariadení na energetické využitie komunálneho odpadu. Navrhovaná moderná koncepcia zariadenia na energetické využitie komunálneho odpadu využíva overených postupov čistenia spalín a technologických vôd a tak je samozrejmosťou, že spĺňa všetky platné slovenské i ekvivalentné európske limity pre emitované znečisťujúci zložky.
Ďalej sa podrobne popisujú jednotlivé materiálové toky, suroviny a výstupné emisie z hľadiska ich možného vplyvu na životné prostredie.

## Slide 22: 1. Vstupné materiálové toky
Zariadenie na energetické využitie odpadov je určené pre energetické využívanie zmesného komunálneho ,priemyselného a živnostenského podľa legislatívnych pravidiel SR a EÚ. Od konca roku 2009 by bola kapacita zariadenia využívaná na 95 - 100 % a bude spracovávať zhruba 50% produkcie spáliteľných odpadov v spádovej oblasti.
1.1. Odpad
1.2. Ďalšie vstupy
Ďalšími materiálovými vstupmi sú:
1.2.1 demineralizovaná voda, z nej sa vyrába vysokotlaká para pre výrobu elektrickej energie a tepla).
1.2.2 zemný plyn, ktorý bude využívaný pri nábehu a odstavovaniu technológie tak, aby boli minimálne emisie do ovzdušia a výnimočne pre stabilizáciu horenia.
1.2.3 dodatkové chemikálie (čpavková voda, vápenný hydrát, hydroxid sodný, sulfan sodný, chlorid železitý atď.) používané pre prevádzku čistenia spalín a čistenie odpadných vôd a rovnako chemikálie pre úpravu kotlových vôd.

## Slide 23: 2.Výstupné materiálové toky a emisie
Hlavnými výstupmi sú:
2.1 vyčistené spaliny, vrátane popisu emisií „dioxinov“
2.2 vyčistené procesné vody
2.3 pevné odpady, vrátane materiálovo využívaných pevných produktov
2.4 tepelná a elektrická energia

## Slide 24: » 2.1 Vyčistené spaliny, vrátane popisu emisií „dioxinov“
K optimálnemu priebehu spaľovania a tým i k zníženiu obsahu škodlivých látok v spalinách sa využíva hlavných technologických opatrení detailne
popísaných tu.
Kvalita vyčistených spalín sa meria kontinuálnym analytickým zariadením (SO2, NOx, HCl, tuhé emisie, CO), jednak v zákonom určených termínoch autorizovanými laboratóriami na meriacich zariadeniach zabudovaných na komíne a verejným monitorovacím zariadením. Tento spôsob merania sa vykonáva kvôli špeciálnym analýzam, ktoré je nemožné merať kontinuálnym spôsobom pre ich zložitosť alebo sú extrémne požiadavky na presnosť merania. Od začiatku prevádzky by boli v zariadeniach ,ktoré by mali byť inštalované aj v spaľovni komunálneho odpadu v meste dosahované podstatne nižšie hodnoty emisií ako predpisujú slovenské a európske limity. Zariadenie na energetické využitie komunálnych odpadov nahradzuje teplo vyrobené v súčasných plynových kotolniach v meste a významným spôsobom znižuje emisie hlavných znečisťujúcich zložiek do ovzdušia (predovšetkým oxidov síry a dusíku).

## Slide 25: Dioxiny
Problematika čistenia spalín vrátane emisií dioxinov je v moderných spaľovniach dobre zvládnutá a rovnako tak tomu bude i v zariadení spoločnosti E – ECO,s.r.o. Princíp metódy likvidácie emisií látok typu PCDD/F (polychlorovaných dibenzodioxinov a dibenzofuranov, všeobecne "dioxinov"), ku ktorému dochádza už v prevádzkovaných zariadeniach napr. v spoločnosti TERMIZO a.s. je schematicky znázornený na obrázku. Katalytickému rozkladu predchádza filtrácia najjemnejších prachových podielov ako u klasického textilného filtra. Regenerácia filtra sa vykonáva automaticky po dosiahnutí predpísanej tlakovej straty na filtri alebo v určených časových periódach. Dochádza teda ešte k ďalšiemu znižovaniu emisií prachu. Výhodou je tiež tepelná odolnosť filtrov - do 250 °C, lebo sa používa tkanín na báze špeciálnych fluorovaných polymérov. Metóda teda oxiduje stopové koncentrácie organických látok (nielen PCDD/F, ale i zložité aromatické uhľovodíky) na neškodnú vodu, oxid uhličitý a chlorovodík. Chlorovodík sa zachytáva
v pračke spalín. Ilustračný graf

## Slide 27
K problematike PCDD/F uvádzame niekoľko objektívnych údajov. Sú dobre známe verejné prístupné zdroje, kde je možné získať presné údaje meraní autorizovaných laboratórií alebo súhrnné údaje nezávislých odborníkov:
• Ročné inventúry emisií PCDD/F sú k dispozícii na MŽP SR alebo Slovenskom hydrometeorologickom ústavu (SHMÚ). V posledných rokoch sa zjednodušila metodika merania PCDD/F a zároveň sa významne sprísnili limity.
• Výpočet celkových emisií PCDD/F zo zariadenia na energetické využitie
odpadov TERMIZO a.s. Liberec, mestskej spaľovne vo Viedni sa
vykonávajú jednoduchým postupom :
priemerné ročné emisie v roku 2005 = 0,017 (ng TE/m3)* 8000 (h/rok)* 60000 (m3/h) = 0,008 g TE PCDD/F - tato hodnota je extrémne nízka
• Ďaleko nebezpečnejšie sú ročné emisie polychlorovaných bifenylov PCB, emitované predovšetkým hutným a chemickým priemyslom

## Slide 28: » 2.2 Vyčistené technologické vody
Tieto vody sú produktom čistenia technologických odpadných vôd, ktoré vznikajú pri praní spalín chemikáliami (demineralizovaná voda, hydroxid sodný) a v procese prania, resp. vylúhovania popolčeka, keď sa z popolčeka vymývajú toxické kovy (Zn, Cd, Ni, Pb, Cu) kyslým roztokom obsahujúcim kyselinu chlorovodíkovú a ďalšie chloridy. Zmes týchto technologických znečistených vôd sa čistí postupmi popísanými ďalej:
Vzniknutá zrazenina je zahustená sedimentáciou a je ďalej odvodňovaná na filtri. Zahustený produkt, tzv. filtračný koláč, sa spracováva separátne ako nebezpečný odpad za podmienok určených zákonnou legislatívou. Vyčistená voda sa vypúšťa do verejnej kanalizácie a spolu s ostatnými splaškovými vodami odchádza do mestskej čistiarne odpadných vôd. Dosiahnutú kvalitu vody bolo možné priamo vypúšťať priamo do rieky , ale za ohľaduplnosti k životnému prostrediu, budú vypúšťané do kanalizácie. Prejdú totiž ešte jedným čistením v centrálnej mestskej čistiarni

## Slide 29
Súhrnne možno povedať, že sa jedná o vody s prevládajúcim obsahom chloridov (do 35g/l) a síranov (do 2g/l). Z kationtov je najviac zastúpený sodík a vápnik, pochádzajúci z príslušných hydroxidov. Obsah kovov je vzhľadom k veľmi účinnému sírnikovému zrážaniu nižšia ako povolené limity. Prebytok sírniku je odstraňovaný dávkovaním chloridu železitého.

## Slide 30: » 2.3 Pevné odpady vrátane materiálovo využívaných pevných produktov
Spaľovňa produkuje nasledujúce pevné produkty: 2.3.1 zmes vyhorenej strusky, vystupujúcej z kotla a
vyčisteného popolčeka oddeleného zo spalín 2.3.2 filtračný koláč 2.3.3 ďalšie odpady
2.3.1. zmes vyhorenej strusky, vystupujúca z kotla a vyčisteného popolčeka oddeleného zo spalín
Hlavný podiel pevných výstupov tvorí vyhorená struska, vystupujúca z kotla spolu s vyčisteným popolčekom oddeleným zo spalín. Tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti, ale musel byť predtým ukladaný na skládku ostatného odpadu.

## Slide 31: Zloženie produkovaného odpadu vyzeralo do roku 2004 nasledovne

## Slide 32
V súlade s princípmi ochrany životného prostredia sme hľadali cestu k zníženiu množstva takto produkovaného odpadu
K minimalizácii množstva produkovaných pevných odpadov bola vybraná zmes strusky a vypraného popolčeka z týchto dôvodov:
• má priaznivé zloženie vhodné k stavebnému využitiu,
• chemické analýzy preukazujú možnosť dosiahnutia legislatívnych limitov,
• obsahuje vypálený železný šrot vhodný k recyklácii do hutí.

## Slide 33: Cielená opatrenia k dosiahnutiu zadaného cieľa s vykonávala súbežne v niekoľkých úrovniach:
technologická opatrenia zvýšili významne kvalitu produkovaných popolovín (skvalitnenie priebehu spaľovania a optimalizácia súvisiacich technologických tokov, zavedenie výstupnej premývky medziproduktu vodou),
výskumné práce preukázali možnosť stavebného využitia,
prebehol proces certifikácie na výrobok podľa platnej legislatívy
bol úspešne realizovaná prevádzka magnetickej separácie železa zo zmesi popolčeka.

## Slide 34
Došlo teda k dramatickému poklesu produkovaných odpadov v prospech nových výrobkov, ako je uvedené na grafe.
Bolo dosiahnuté zníženie množstva produkovaného odpadu o 96%. Aplikáciou tohto projektu sa môže ročne uplatniť zhruba 1650 ton rekultivačného materiálu ako náhrada primárnych stavebných surovín a 18 ton železného šrotu je možné recyklovať do hutí. Táto technológia celkom spĺňa priority ochrany životného prostredia, teda maximálne množstvo odpadov (pokiaľ už vznikli) materiálovo využívať a šetriť tak primárne prírodné zdroje.

## Slide 35: 2.3.2. Filtračný koláč
Ďalší významnejší druh produkovaného odpadu je filtračný koláč z čistenia plynov. Ten vzniká v technológii čistenia procesných vôd a obsahuje nebezpečné zložky obsiahnuté vo spalinách a ťažké kovy vylúhované v procese čistenia popolčeka. Pre predstavu o množstve tohto "chemicky vyseparovaného" nebezpečného odpadu uvádzame, že napr. v roku 2010 by ho bolo vyprodukované cca60 ton. Pokiaľ by bol zmesný komunálny odpad skládkovaný, skončilo by toto veľké množstvo toxických kovov nekontrolovane v telese skládky, kde by mohlo prebiehať rozpúšťanie do skládkových vôd.
Tento materiálový výstup sa predáva poverenej firme ako nebezpečný odpad a ta ho prepracováva takým spôsobom, aby ho bolo možné uložiť na zabezpečenú skládku nebezpečného odpadu. Konkrétne v našom prípade bude tento odpad spracovaný solidifikaciou tj. stabilizáciou toxických zložiek špeciálnou receptúrou.

## Slide 36: 2.3.3. Ďalšie odpady
Pri periodickom čistení kotla vykonávanom pri odstávke zariadenia a pri čistení priestoru nadväzujúcom na topenište kotla vzniká ako odpad nečistený popolček. Tento popolček totiž nie je čistený technológiou inštalovanou v spaľovni. Preto je tento nečistený popolček po prepracovaní (tzv. solidifikácia) uložený oprávnenou firmou na špeciálne zabezpečenú skládku nebezpečných odpadov. Zbytkové odpady vznikajú podobne ako v iných veľkých prevádzkach. Jedná sa o napríklad o odpadne oleje, ktoré sú predávané k materiálovému využívaniu a recyklácii, poškodené žiarovky, čistiace tkaniny atď. So všetkými druhmi nebezpečných odpadov je nakladané v súlade so zákonom a sú predávané oprávneným firmám k zneškodneniu.

## Slide 37: 3. Záver
Možno povedať, že moderné zariadenia na využitie komunálneho odpadu majú svoje nenahraditeľné miesto v odpadovom hospodárstve vyspelých štátov. Je iste potrebné predovšetkým zamedzovať vzniku odpadov napríklad podporovaním materiálovo menej náročných výrob a dôslednú recykláciu produktov. Tento postup je však veľmi náročný časovo i finančne. Nepochybene je dôležité i chovanie každého z nás, snaha triediť vlastné produkované odpady a citlivý prístup k prírode. Je nesporné, že zaradenie ktoré vie využiť 26 000 ton problematického a obtiažne spracovateľného komunálneho odpadu tak, že vyprodukuje len 1,5 % nebezpečného pevného odpadu (naviac vo forme menej nebezpečnej ako sú vstupné odpady), je veľmi užitočné. Proces energetického využívania odpadov vyprodukuje tepelnú energiu v množstve cca 160 000 Gj / rok a to pri vysokom pracovnom štandarde, pri dôslednom dodržiavaní prísnych limitov emisií do ovzdušia, vôd a pevných produktov. Takéto zariadenie na energetické využitie komunálnych odpadov navrhované spoločnosťou E-ECO,s.r.o, už dnes naplňuje požiadavky integrovanej ochrany životného prostredia. O vynikajúca úroveň čistenia všetkých výstupných tokov z navrhovaného zariadenia na energetické využitie odpadov z hľadiska vplyvu na životné prostredie potvrdzujú aj výsledky už prevádzkovaných zariadení v Liberci a vo Viedni uverejnené na ich serveroch. Tento systém úspešne používa EÚ .

## Slide 38: Aktuálne parametre a emisie
Emisné limity porovnanie v zmysle zákona č.706/2002
Emisie | Limit [10mg/m-3] | hodnota [10mg/m-3] | porovnanie [%]
Tuhé látky | 60 |  | 
Organické látky | 10 | O,1-0,6 mg.m-3 | 1 -6
HCL | 10 | 0,1-0,7 | 1 – 7
HF | 1 | 0,5 | 5
SO2 | 40 | 3,9 – 9,0 | 2 - 9
NOx | 200 | 16 - 20 | 7,5 – 22,9
Kovy | 0,05 | 0,0005 | 8 – 10
Dioxiny | 0,1 ng.m-3 | 0,024 ng.m-3 | 2,4
Skutočnosti sú z už prevádzkovaných technológii v Liberci, Viedni, Bratislava a sú nižšie ako zákonom stanovené limity a spĺňajú aj budúce limity EU znížené o 20%

## Slide 39: Historické emisie a autorizované jednorazové merania
Vysvetlivky k tabuľke Aktuálne parametre a emisie - VÝSTUP Z KONTINUÁLNEHO MERANIA SPALÍN uvedené na tejto stránke
V tabuľke sú zobrazené informácie o aktuálnych hodnotách emisií, ktoré sú kontinuálne merané pomocou zariadenia zabudovanom na komíne spaľovne. V druhom stĺpci sú uvedené emisné limity pre jednotlivé škodliviny V Českej republike a Slovenskej republike. V treťom stĺpci sú uvedené priemerné hodnoty emisií namerané v období uvedenom v hlavičke tabuľky a v ďalšom stĺpci je percentuálne vyjadrenie hodnôt emisií vzhľadom k emisným limitom.

## Slide 40: Popis technológie
Zariadenie na energetické využitie odpadov je spojené s energetickými zdrojmi v meste ako záložným zdrojom, čo umožňuje využiť synergického efektu pri odbere napr. vody potrebnej pre výrobu pary, zemného plynu a pod., ako i pri dodávkach energie vyrobenej zariadením na energetické využitie odpadov do sústavy centrálneho rozvodu tepla. V spoločnosti E – ECO,s.r.o, ktorá by zariadenie na energetické využitie odpadov prevádzkovala, by bolo celkom zamestnaných cca 140 zamestnancov z toho v spaľovni 70,pri triedení 40 a ostatné profesie 30.

## Slide 41: Jedná sa o moderné zariadenie k energetickému využitiu odpadov postavené na týchto princípoch:
Komunálny odpad, z neho občania vytriedia recyklovateľné materiály ako papier, sklo a plasty je po príchode do zariadenia bez ďalších úprav (okrem drvenia objemového odpadu ako je nábytok a pod.) dávkovaný do kotla.
Je súčasne vyrábaná elektrická a tepelná energia.
Inštalovaný proces čistenia spalín umožňuje dodržanie emisných limitov daných patričnou smernicou EÚ (2000/76/EC) s výraznou rezervou.
Škodliviny (v podstate ťažké kovy) vychádzajúce z procesu energetického využívania odpadov sú imobilizované, teda spracované tak, že nebudú zaťažovať súčasné a budúce generácie.
Zariadenie na energetické využitie odpadov disponuje jednou technologickou linkou s kapacitou 2 - 3tony odpadu/h a energeticky využíva komunálny i živnostenský odpad s charakterom komunálneho odpadu.

## Slide 42: Základná technologická schéma zariadenia na energetické využitie odpadov .
Ďalej sú popísané funkcie jednotlivých technologických celkov.
1. Bunker odpadu
Bunker slúži k meziskladovaniu odpadu ako technologickej zásoby paliva pred jeho energetickým využitím. Veľkoobjemový odpad je v prípade potreby drvený hydraulickými nožnicami na drobnejšiu štruktúru. Využiteľná kapacita bunkru je 3000 m3 dovezeného zmesného odpadu. Odpad je žeriavom v bunkri neustále miešaný, triedený a nakladaný do násypky kotla.

## Slide 43
2. Kotolňa (parný kotol na odpad)

## Slide 44
V kotolni je inštalované spaľovacie zariadenie, ktoré sa skladá z roštu, hydraulickej stanice a topenišťa. Regulácia výkonu kotle je automatická, zabezpečuje vysokú kvalitu zbytkov po horení odpadu - strusky, optimálne vyhorenie odpadu a minimálne množstvo prachu a popolčeka. Kotol je napájaný napojacou vodou, ktorá sa privádza ako demi voda z čerpacích staníc. V samotnom ohništi dosahuje teplota 950 - 1100 °C, pri nej nastane proces termicko-oxidačného rozkladu odpadu na jednotlivé zložky. Vzniknuté spaliny sú pri prestupe parným kotlom postupne ochladzované až na cca 200°C (výstupná teplota z kotle). Doba zotrvania spalín pri teplote 850°C je dve sekundy, aby došlo k dokonalému rozloženiu organických látok.
Škvara, ktorá vypadne na konci roštu do vodného kúpeľa, je kontinuálne vyvážaná do bunkru škvary. Tato škvara obsahuje max. 3 váhová % organického uhlíka a je súčasťou zmesi popolovín, ktorá sa uplatňujú k stavebným účelom. Úletový popolček, ktorý sa zo spalín zachytí v kotly, je periodicky oklepávaný za prevádzky kotla a je ďalej transportovaný do sila popolčeka, z neho je potom odoberaný k účinnej fyzikálno-chemickej úprave, pri ktorej sa odstránia jeho nebezpečné vlastnosti . Ostatný úletový popolček je zo spalín odlučovaný v elektroodlučovači a je transportovaný do sila popolčeka. Ďalej sa vykonáva jeho účinné fyzikálno-chemické čistenie - viď kapitola 5.

## Slide 45
3. Využívanie tepla
Energia uvoľnená pri spaľovaní odpadu je vo forme tepla odoberaná spalinám a predávaná do vodnej pary. Vyrobená prehriata vodná para (4,3 MPa, 400°C) je cez protitlakovú turbínu dodávaná do teplárenskej sústavy (1,0 MPa, 230°C), čím je umožnená súčasná výroba elektrickej a tepelnej energie. Spaliny sa po priechode kotlom ochladia na cca 200° C.
4. Čistenie spalín
Čistenie spalín sa skladá zo štyroch technologických krokov: 1) redukcia oxidov dusíku (NOx) 2) zachytenie popolčeka 3) katalytický rozklad organických látok typu PCDD/F 4) čistenie anorganických zložiek spalín.

## Slide 46
4.1. Redukcia oxidov dusíku Do spaľovacej komory kotla, kde prebieha selektívna nekatalytická redukcia (SNCR), je dávkovaný 25% roztok čpavkovej vody (NH4OH). Redukcia oxidov dusíku sa uskutočňuje v teplotnom rozsahu 850°C - 950°C.
4.2. Zachytenie popolčeka Popolček obsiahnutý v spalinách sa odlučuje po celej trase spalín (kotol, elektroodlučovač) a transportuje sa k ďalšej úprave (viď kap.5.).
4.3. Katalytický rozklad organických látok typu PCDD/F Redukcia obsahu PCDD/f je realizovaná v špeciálnom katalytickom textilnom filtri Remedia, ktorý zabezpečuje dostatočnú deštrukciu týchto látok na neškodné zložky. Na katalytickom filtri Remedia sa zachytí zbytkový popolček, ktorý prešiel elektrofiltrom. Tento odlúčený popolček je spracovávaný spoločne s popolčekom z elektrofiltra a kotla.

## Slide 47
4.4. Čistenie anorganických zložiek spalín K čisteniu spalín mokrým chemicko-fyzikálnym procesom v troch stupňoch slúži pračka spalín.
Prvý stupeň (quench + absorpcia anorganických kyselín) - ochladí teplé spaliny vstrekovaním pracej vody na teplotu ich nasýtenia (približne 65°C). Spaliny sú nasycované vodou, ktorá pohlcuje najväčší diel anorganických kyselín ( HCl, HF ), odlúčia sa ťažké kovy (ako napr. Hg, Cd, Zn, Pb atď.).
Druhý stupeň - absorpcie oxidov síry (SO2, SO3) zo spalín. Výplň pračky zabezpečí intenzívny styk medzi spalinami a zmäkčenou vodou s regulovaným dávkovaním hydroxidu sodného (NaOH). Spaliny smerujú zdola hore, prechádzajú výplňou proti prúdu pracej vody. Tým dochádza k výmene látok a odstráneniu oxidov síry zo spalín pri hodnote pH cca 6 vo výstupnej pracej vode.
Tretí stupeň (odlučovanie aerosolov) - spaliny prechádzajú sústavou Venturiho trysiek, kde skrápaním tlakovou vodou prebieha proces odlučovania aerosólov vznikajúcich pri spaľovaní a hlavne pri redukčných procesoch NOx. Po opustení tretieho stupňa čistenia sú spaliny vedené cez výstupný odlučovač kvapiek a potom vystupujú špeciálne konštruovaným komínom, kde sa kontinuálne meria emisia vypúšťaná do ovzduší.

## Slide 48: 5. Spracovanie popolovín
Struska, ktorá vypadne na konci roštu kotla do vodného kúpeľa, je kontinuálne vyvádzaná do bunkra strusky. Na výstupe do bunkru strusky je ešte zavedená kontinuálna protiprúdová premývka vodou, ktorá odstráni zbytok rozpustených solí.
Surový popolček, ktorý sa odlúči zo spalín je premývaný tak, aby sa odstránili rozpustné soli a extrahovatelné ťažké kovy do pracej kyslej vody prichádzajúcej z pračky spalín (predovšetkým z prvého stupňa pračky). Popolček je dávkovaný do prvej z troch extrakčných nádrží, v nich je za pridania kyslej pracej vody z prvého stupňa pračky spalín vylúhovaný v kyslom prostredí (pri pH 3,5) a pri zvýšenej teplote (cca 65°C). Vodná suspenzia je odvodnená na vákuovom pásovom filtri. Voda po filtrácii je vedená do čistiaceho procesu úpravne technologických odpadných vôd. Odvodnený popolček je premývaný vodou a odchádza do bunkra na strusku, kde je zmiešaný so struskou, ktorá vykazuje podobné vlastnosti
Popoloviny, ktoré sa zhromaždili v bunkri strusky sú ešte ďalej upravované. Drapákom sa popoloviny podávajú cez hrebeňový rošt, ktorý slúži na oddelenie hrubých kovových častí, do násypky a pomocou transportného pásu sa privádzajú k magnetickému separátoru. Tu sa oddelí od popolovín železný šrot.

## Slide 49: 6. Úprava odpadných vôd
Do úpravne prichádza kyslá voda z prvého stupňa prania spalín, ktorá bola využitá pri extrakcii kovov pri praní popolčeka. Rovnako sa tu čistí voda z druhého stupňa prania spalín. Ďalej je tu spracovávaná voda, ktorá bola zhromaždená v skladovacích nádržiach z rôznych technologických uzlov zariadenia na energetické využitie odpadov.
Čistené vody prechádzajú tromi nádržami, do ktorých sa pridávajú chemikálie - Ca(OH)2, Na2S, FeCl3 - potrebné k vylúčeniu ťažkých kovov, ktoré sedimentujú do jemného kalu (vločiek). V sedimentačnej nádrži sa kal usadzuje a číra voda tečie do nádrže ku konečnej kontrole pred vypustením do kanalizačného systému. Kal zo sedimentačnej nádrže je prepieraný a odvodnený vo filtri. Vzniká tzv. filtračný koláč ktorý sa zhromažďuje v špeciálnych kontajneroch a odváža sa k ďalšiemu spracovaniu pred uložením na skládku nebezpečného odpadu.

## Slide 50
Do úpravne prichádza kyslá voda z prvého stupňa prania spalín, ktorá bola využitá pre extrakciu kovov pri praní popolčeka. Rovnako sa tu čistí voda z druhého stupňa prania spalín. Ďalej je tu spracovávaná voda, ktorá bola zhromaždená v skladovacích nádržiach z rôznych technologických uzlov zariadenia na energetické využitie odpadov.
Do úpravne prichádza kyslá voda z prvého stupňa prania spalín, ktorá bola využitá pre extrakciu kovov pri praní popolčeka. Rovnako sa tu čistí voda z druhého stupňa prania spalín. Ďalej je tu spracovávaná voda, ktorá bola zhromaždená v skladovacích nádržiach z rôznych technologických uzlov zariadenia na energetické využitie odpadov.
Čistené vody prechádzajú tromi nádržami, do ktorých sa pridávajú chemikálie - Ca(OH)2, Na2S, FeCl3 - potrebné k vylúčeniu ťažkých kovov, ktoré sedimentujú do jemného kalu (vločiek). V sedimentačnej nádrži sa kal usadzuje a číra voda tečie do nádrže ku konečnej kontrole pred vypustením do kanalizačného systému. Kal zo sedimentačnej nádrže je prepieraný a odvodnený vo filtri. Vzniká tzv. filtračný koláč ktorý sa zhromažďuje v špeciálnych kontejneroch a odvážajú sa k ďalšiemu spracovaniu pred uložením na skládku nebezpečného odpadu.

## Slide 51: Záver
Zámery spoločnosti E-ECO, s.r.o. v meste Revúca
Spoločnosť E-ECO, s.r.o., vznikla 20.7.2004 a hlavným predmetom činnosti je podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, výrobkov z plastov, výroba tepla a elektrickej energie. Konateľ spoločnosti Ing. Ivan Svoboda sa problematike odpadov a odpadového hospodárstva venuje 25 rokov. Zámerom spoločnosti je výstavba Spaľovne komunálneho odpadu, modernizácia tepelných rozvodov.
Zdroje financovania stavby sú zabezpečené z bankového úveru a z fondov EU, mesto k zabezpečenie zdrojov nevydáva žiadnu formu garantovania.

## Slide 52
Základné parametre spaľovne :
Výroba tepla 20 GJ/hod
Výroba elektrickej energie 900 kW/hod
Spotreba komunálneho odpadu 2t/hod
Prínosy :
Zvýšenie zamestnanosti
  - v spaľovni cca 70 ľudí
  - triedenie odpadu 40 ľudí
  - spracovanie plastov 50 ľudí
  - ostatné profesie 30 ľudí
zníženie ceny tepla po výstavbe – 10%
zníženie cien tepla po modernizácii rozvodov -5%
nezaťažuje životné prostredie
nie je nutné budovať nové skládky odpadov
udržanie terajšej ceny za komunálny odpad

## Slide 53
Spoločnosť E-ECO, s.r.o., vznikla 20.7.2004 a hlavným predmetom činnosti je podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, výrobkov z plastov, výroba tepla a elektrickej energie. Konateľ spoločnosti Ing. Ivan Svoboda sa problematike odpadov a odpadového hospodárstva venuje 25 rokov. Zámerom spoločnosti je výstavba Spaľovne komunálneho odpadu, modernizácia tepelných rozvodov.
Zdroje financovania stavby sú zabezpečené z bankového úveru a z fondov EU, mesto k zabezpečenie zdrojov nevydáva žiadnu formu garantovania.
Výroba tepla 20 GJ/hod
Výroba elektrickej energie 900 kW/hod
Spotreba komunálneho odpadu 2t/hod
  v spaľovni cca 70 ľudí
  triedenie odpadu 40 ľudí
  spracovanie plastov 50 ľudí
ostatné profesie 30 ľudí

## Slide 54
Exhaláty na už vybudovaných spaľovniach v Rakúsku, Českej republike oproti emisným limitom EU dosahujú úroveň len 10% z noriem. Napr. limit SO2 norma 40mg/m3 , skutočnosť 3,9 mg/m3. Tzv. hrozba dioxinov nebude, lebo z komunálneho odpadu budú vytrieďované plasty, kovy, sklo. Predpokladaný nárast cien plynu a elektrickej energie v rokoch 2006-2008 o cca 12% by znamenal nárast tepla ceny tepla v priemere o 75,- Sk/GJ, podľa tlače až o 150,- Sk/GJ (viď PRAVDA 26.9.2006).
Nepriama zamestnanosť pri výstavbe spaľovne a modernizácii tepelných rozvodov v rozsahu 100 – 150 ľudí. Naša spoločnosť uvažuje z možnosťami rozvoja cestovného ruchu, športovo-rekreačných služieb zo zamestnanosťou 50 – 80 osôb.
V závere si vás dovoľujeme informovať, že celý výrobný proces bude monitorovaní a výsledky jednotlivých emisii budú priamo viditeľné na svetelnej tabuli. Taktiež si vážime váš názor z pohľadu ďalšieho pokračovania v pred projektovej príprave.
V mene spoločnosti vám ďakujem a teším sa na osobné stretnutie s vami.
Ing. Ivan Svoboda
konateľ spoločnosti